Инв.№ 4507	 НС

Экз.№

Муниципальное образование

«АСИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Генеральный план

Положения о территориальном планировании

Директор института

доктор архитектуры, профессор                                                                                            В.А. Щитинский

Главный архитектор института

Почетный архитектор РФ                                                                                                      И.Е.Гришечкина

Главный инженер института

доктор экологии                                                                                                                         Д.Х. Шалахина

Руководитель АПМ-1                                                                                                        О.С. Енина

Главный архитектор проекта                                                                                   З.Н.Липатова

Почетный архитектор РФ

Главный инженер проекта                                                                                         Г.Л.Егорова

Ведущий архитектор					                         	        Кудряшова А.Г.

Санкт-Петербург

2011

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Гриф | Инв. № | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект генерального плана |
|  | Текстовая часть |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании | НС | 4507 | - |
|  | Графические материалы |  |  |  |
| 2 | Проектный план | НС | 8841 | б/м |
| 3 | Схема планируемого функционального зонирования территории | НС | 8842 | б/м |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газоснабжения и связи | НС | 8843 | б/м |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения | НС | 8844 | б/м |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | НС | 8845 | б/м |
| 7 | Схема зон с особыми условиями использования территории | НС | 8846 | б/м |
| 8 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий | НС | 8847 | б/м |
| 9 | CD-диск | НС | 1780-к |  |
| Материалы по обоснованию проекта |
|  | Текстовая часть |  |  |  |
| 10 | Материалы по обоснованию (пояснительная записка) | ДСП | 4508 |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
| 11 | Схема использования территории | ДСП | 8831 | 1:10 000 |
| 12 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории | ДСП | 8832 | 1:10 000 |
| 13 | Проектный план | ДСП | 8833 | 1:10 000 |
| 14 | Схема планируемого функционального зонирования территории | ДСП | 8834 | 1:10 000 |
| 15 | Схема планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газоснабжения и связи | ДСП | 8835 | 1:10 000 |
| 16 | Схема планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения | ДСП | 8836 | 1:10 000 |
| 17 | Схема планируемого размещения объектов автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | ДСП | 8837 | 1:10 000 |
| 18 | Схема зон с особыми условиями использования территории | ДСП | 8838 | 1:10 000 |
| 19 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий | ДСП | 8839 | 1:10 000 |
| 20 | Схема инженерной подготовки и охраны окружающей среды | ДСП | 8840 | 1:10 000 |
| 21 | CD-диск | ДСП | 1781-к |  |

# О Г Л А В Л Е Н И Е

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	3

О Г Л А В Л Е Н И Е	5

ВВЕДЕНИЕ	7

1. Цели и задачи проекта	9

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО поселения	10

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	12

3.1.   Планировочная организация и функциональное зонирование  территории города	12

3.2. Развитие жилищного фонда	12

3.3. Система культурно-бытового обслуживания и социального обслуживания населения	13

3.4. Развитие транспортной инфраструктуры	17

3.5. Развитие инженерной инфраструктуры	19

3.5.1. Водоснабжение	19

3.5.2. Водоотведение	20

3.5.3. Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение	20

3.5.4. Связь	23

3.6. Инженерная подготовка и защита территории	23

3.7. Озеленение города Асино	25

3.8. Охрана окружающей среды	25

3.9.  Предложения по изменению границы поселения и города Асино	28

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования «Асиновское городское поселение» Томской области разработан  в рамках муниципального контракта между Администрацией Асиновского района Томской области и ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» № 465 от 7 июня 2011 г.  в соответствии с техническим заданием на разработку.

Проект генерального плана разрабатывается в соответствии с основополагающими правовыми документами Российской Федерации - Градостроительный кодекс РФ (ФЗ № 191 от 29.12.2004 г.), Земельный кодекс РФ (ФЗ № 136 от 25.10.2001 г.), Водный кодекс РФ 2006 (ФЗ № 74, 03.06.2006 г.), ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»).

Состав проекта определен Техническим заданием в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (новая редакция).

Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую).

Одна из основных задач генерального плана – обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов. Цель данного проекта – дать первоначальные проектные предложения по планировочной организации и транспортному обслуживанию проектируемой территории, разработать схемы внешнего инженерного обеспечения.

Решения генерального плана детализируются на последующих стадиях проектирования в проектах планировки и целевых программах.

Прогноз развития территории и функциональное зонирование помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития городского поселения. В основе проектного решения будут заложены принципы устойчивого развития территории.

Данный проект генерального плана выполняется на следующие проектные периоды:

- I этап - первая очередь строительства – 2020 год;

- II этап - расчетный срок генерального плана – 2035 год;

В проекте генерального плана Асиновского городского поселения использованы материалы Концепции генерального плана,  которая была разработана ООО «Томскгражданпроект» в 2009 году.

Состав проектных материалов соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ.

Графические материалы выполнены в ГИС «MapInfo».

Исходные данные по разделам генплана представлены по состоянию на 01.01.2011 г.

В разработке данного проекта участвовал творческий коллектив в составе:

Руководитель АПМ-1 – Енина О.С.

Главный инженер проекта – Егорова Г.Л.

Главный архитектор проекта – Липатова З.Н.

Отдельные разделы проекта разработали:

Архитектурно-планировочное решение. Функциональная организация и  градостроительное зонирование территории ………. ведущий архитектор Кудряшова А.Г.

Экономический блок вопросов...........................................ведущий инженер Немчинов А.В.

Климат, инженерно-геологические условия ……………………….инженер Успенская И.Е.

Комплексная градостроительная оценка территории, земельный фонд, природоохранные мероприятия  ...................................................................................................ГИП Егорова Г.Л.

Транспортная инфраструктура......................................главный специалист Цыркунова А.В.

Энергоснабжение........................................................................ ведущий инженер Сухов Р.В.

Водоснабжение и водоотведение................................................................ГИП Гундарев А.В.

Инженерная подготовка территории ………………………………………ГИП Путина М.В.

Компьютерное оформление проекта.............................ведущий архитектор Кудряшова А.Г.

техник-архитектор  Петренко А.В.

# 1. Цели и задачи проекта

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и рациональное использование всех ресурсов городского округа.

Обеспечить устойчивое развитие территории позволит сбалансированное соотношение между следующими составляющими: экономической, экологической, градостроительной, с учетом соблюдения социальных требований к развитию и инвестиционных процессов.

В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих выявлена пространственно-планировочная организация территории.

С учетом  экономических направлений развития округа определена перспективная система расселения и приоритетные направления инвестиционных вложений.

Основные задачи  генерального плана:

- Определение потенциала территории и  перспективных направлений развития урбанизированных зон с учетом прогнозируемой численности населения.

- Достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм.

- Выявление площадок для градостроительного освоения, с учетом нормативных требований к зонированию территории на селитебную и производственную зоны; территорий для развития рекреационной функции, ведения сельского хозяйства, природоохранных территорий.

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды проживания в населенных пунктах – реконструкция, реорганизация и благоустройство всех типов территорий.

- Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

- Рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов, с учетом мероприятий по оптимизации экологической ситуации.

- Разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цели и задачи генплана строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных услуг и повышения рейтинга муниципального образования в составе территории Томской области.

# 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО поселения

Основными направлениями социально-экономического развития поселения на расчетный период генерального плана рассматриваются:

- развитие на территории городского поселения перерабатывающих производств, в первую очередь, в лесопромышленном комплексе;

- развитие города Асино как центра межрайонного обслуживания для группы восточных районов Томской области (Асиновский, Первомайский, Тегульдетский, Зырянский районы);

- развитие малого бизнеса на территории городского поселения.

Лесопромышленный комплекс

Учитывая природно-ресурсный потенциал, выгодное транспортно-логистическое положение, долгосрочный характер реализации генерального плана целесообразно предусмотреть в проекте генерального плана территории под развитие лесоперерабытывающих производств. В совокупности с инвестиционными проектами, реализуемыми на территории городского поселения, потребность в трудовых ресурсах на новых предприятиях может составить до 2500 рабочих мест.

Агропромышленный комплекс

Перспективы развития агропромышленного комплекса на территории городского поселения связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции предприятий, КФХ, ЛПХ 3-х муниципальных районов – Асиновского, Зырянского и Первомайского. В течение расчетного срока возможно создание нескольких средних или крупных производств по производству молочной, мясной продукции.

Кроме этого, прогнозируется дальнейшее развитие направления по переработке дикоросов.

В перспективе при условии развития агропромышленного комплекса возможно создание обслуживающих и ремонтных организаций в сфере сельского хозяйства.

По предварительным оценкам в агропромышленном комплексе может быть создано до 200-250 рабочих мест дополнительно.

Малый бизнес

Малый бизнес является динамично развивающимся сектором экономики городского поселения и одним из приоритетов в экономической политике. На расчетный срок возможно создание дополнительно около 1000 рабочих мест.

Учитывая разнонаправленность видов экономической деятельности (торговля, сфера услуг, обрабатывающие производства и т.д.) малого бизнеса, в проекте генерального плана выделены общественно-деловые, производственные и рекреационные зоны.

Центр межрайонного обслуживания

Асино – крупнейший населенный пункт на территории группы восточных районов Томской области с высоким уровнем транспортной доступности и в наибольшей степени соответствует условиям организации центра межрайонного обслуживания.

Одним из направлений развития межрайонного обслуживания является создание межрайонного медицинского центра на базе МУЗ «Асиновская ЦРБ». Межмуниципальный медицинский центр г. Асино будет оказывать специализированную медицинскую помощь населению Асиновского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов по следующими профилям: акушерство, хирургия, диагностика.

Кроме этого, целесообразно развитие г.Асино как центра межмуниципального обслуживания, оказывающего государственные услуги эпизодического характера, торгового центра, центра ярмарочно-выставочной деятельности, досуга и отдыха. Возможно развитие профильного образования в рамках подготовки кадров для лесопромышленного и агропромышленного комплекса.

В генеральном плане предусматривается расширение границ Асиновского городского поселения и включение в них деревень Феоктистовка (273 чел.) и Итатка (8 чел.) муниципального образования «Большедороховское сельское поселение» Асиновского района.

Территория населенного пункта Феоктистовка включается в состав города Асино.

Территория населенного пункта Итатка переводится в дачные земельные участки.

Прогнозная численность населения МО «Асиновское городское поселение» на 2020 год – 29,4 тыс.чел., на 2035 год – 32,4 тыс.чел.

# 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1.   Планировочная организация и функциональное зонирование  территории города

Планировочная структура территории МО «Асиновское городское поселение» характеризует целесообразность, удобство, выразительность и гармонию пространственной организации среды жизнедеятельности, взаиморазмещение и взаимодействие ее природных факторов, зон градостроительного, рекреационного и сельскохозяйственного освоения, а также учет интересов производственных отраслей. При этом необходимо обеспечить устойчивость организации данной территории и градостроительными средствами создать условия роста качества жизни населения и экономики поселения.

Исходя из выше перечисленного, сформированы проектные предложения по планировочной организации территории.

Градостроительные предложения и решения генерального плана с учетом устойчивого развития территории поселения направлены на следующее:

- усовершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории города, что способствует дальнейшему развитию отраслей хозяйства, на основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды;

- определение и развитие жилых зон, в которых предусмотрено строительство   индивидуальных домов, домов  малой  и средней этажности;

- дальнейшее территориальное развитие населенного пункта должно быть ориентировано, в основном, на освоение новых территорий и комплексную реконструкцию уже освоенных;

В основу архитектурно-планировочной организации города положены следующие основные принципы:

- Обеспечение устойчивого развития территории города путем создания оптимального баланса между природной и урбанизированной средой.

- Сохранение сложившейся планировочной структуры.

- Четкое функциональное зонирование территории.

- Усовершенствование транспортной структуры, обеспечивающей удобную связь жилых районов между собой и с производственными  зонами.

- Создание в жилых образованиях комфортной среды проживания с применением определенных градостроительных приемов.

- Формирование общественно-делового  центра как развитой линейно-узловой структуры, сочетающей жилую и общественно-деловую застройку.

- Размещение производственных территорий с учетом соблюдения санитарно-защитных зон

## 3.2. Развитие жилищного фонда

В генеральном плане предусматриваются новые жилые зоны под индивидуальную, малоэтажную (до 3-х этажей) и среднеэтажную (4-5 этажей) многоквартирную жилую застройку.

Общий объем нового жилищного строительства в г.Асино в проектных границах (в том числе реконструкция кварталов жилой застройки с повышением средней этажности) составляет на расчетный срок около 410 тыс.м2. На I очередь общий объем нового жилищного строительства (в том числе реконструкция кварталов жилой застройки с повышением средней этажности) составит около 260 тыс.м2.

Территория под новое жилищное строительство составляет около 333 га, в том числе:

- застройка индивидуальными домами – 270 га;

- застройка многоквартирными малоэтажными домами – 46 га;

- застройка многоквартирными среднеэтажными домами – 17 га.

Жилая застройка, расположенная на пойменных территориях (пос. Причулымский, пос. Вознесенка, Рейд, Лесозавод, пос. Показательный, Перевалка, ул. Сельэлектро, ул.Дорожной) не получает развития на расчетный срок и предлагается на расселение по мере амортизации жилищного фонда. Целью выноса жилья в непосредственной близости от производственных зон и повышения компактности застройки также не предусмотрено развитие жилых территорий по ул.Первомайской, Мичурина, в районе ПМК-16, которые предлагаются на расселение по мере амортизации жилищного фонда. Ориентировочная убыль согласно расчетам составляет около 65 тыс.м2, в том числе на I очередь – 45 тыс.м2.

Проектом генерального плана предусматриваются территории под комплексную реконструкцию с повышением средней этажности:

на I очередь:

- ул.Стадионная  - ул.имени В.В.Липатова - ул.Партизанская - ул.имени Ленина;

- ул.имени Ленина - ул. имени В.В.Липатова - пер.Электрический - район Городского сада;

- вдоль ул.имени Дзержинского, район ул. им. Олега Кошевого и ул.Песочной;

- вдоль ул.им.Чернышевского;

- вдоль ул.им.Тельмана.

на расчетный срок:

- ул. Партизанская – ул. имени Ленина – ул. Челюскина – ул. Сельская;

- ул. Партизанская – ул. Станционная – ул. Клубная – ул. имени Ленина;

- ул. имени Ленина – ул. Сельская – ул. Ивана Буева – ул. им. Д. Фурманова.

Территория зоны реконструкции составляет около 40 га.

## 3.3. Система культурно-бытового обслуживания и социального обслуживания населения

Генеральным планом предлагается развивать систему социального и культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с проектной планировочной структурой.

В соответствии с демографическим прогнозом на расчетный срок предусматриваются территории для размещения следующих объектов капитального строительства социальной сферы:

Таблица 3.3.1

Новые объекты социальной инфраструктуры регионального значения

| № п/п | Наименование | Функциональная зона | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межмуниципальный медицинский центр | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2011-2020 |
| 2 | Многопрофильный учебный центр | зона объектов образования | 2011-2015 |
| 3 | Объект социального обслуживания престарелых и инвалидов | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2011-2015 |
| 4 | Объект социального обслуживания престарелых и инвалидов | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2016-2020 |
| 5 | Театр | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2015 |

Таблица 3.3.2

Новые объекты социальной инфраструктуры местного значения муниципального района

| № п/п | Наименование | Функциональная зона | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная школа (на 550 мест) | зона объектов образования | 2021-2035 | западный район |
| 2 | Общеобразовательная школа-детский сад (40 мест для школьников, 80 мест для дошкольников) | зона объектов образования | 2011-2020 | перепрофилирование ООШ №3 |
| 3 | Детские сады: |  |
| 3.1 | на 140 мест | зона объектов образования | 2011-2020 | южный район |
| 3.2 | на 60 мест | зона объектов образования | 2011-2020 | южный район |
| 3.3 | на 120 мест | зона объектов образования | 2021-2035 | западный район |
| 3.4 | на 140 мест | зона объектов образования | 2011-2020 | западный район |
| 3.5 | на 120 мест | зона объектов образования | 2021-2035 | центральная часть города (район индивидуальной застройки) |
| 3.6 | на 140 мест | зона объектов образования | 2011-2020 | центральная часть города (зона реконструкции) |
| 3.7 | перепрофилирование 2 и 3-го корпуса д/с «Рыбка» под детский сад (на 160 мест) | зона объектов образования | 2011-2020 | - |
| 3.8 | ремонт и оснащение мест в МОУ СОШ № 5 (на 40 мест) | зона объектов образования | 2011-2020 | - |
| 4 | Объект дополнительного образования | зона объектов образования | 2011-2020 | южный район |
| 5 | Комплекс объектов здравоохранения: |  |
| 5.1 | роддом | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2011-2020 | - |
| 5.2 | паталого-анатомическое отделение | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2011-2020 | - |
| 5.3 | реконструкция здания поликлиники | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2011-2020 | - |
| 5.4 | реконструкция здания инфекционного отделения | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2011-2020 | - |
| 6 | Поликлиника | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2021-2035 | южная часть города |
| 7 | Бассейн | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2020 | ул.9 Мая |
| 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2021-2035 | центральная часть города (зона реконструкции) |
| 9 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2021-2035 | южный район |
| 10 | Спортивный зал | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2020 | район Городского сада |
| 11 | Спортивный зал | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2020 | западный район |
| 12 | Крытый хоккейный корт | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2020 | ул.имени Ленина, 49 |
| 13 | Плоскостное спортивное сооружение | зона спортивных комплексов и сооружений | 2021-2035 | западный район |
| 14 | Плоскостные спортивные сооружения | зона спортивных комплексов и сооружений | 2011-2020 | южный район (2 объекта) |
| 15 | Плоскостные спортивные сооружения | спортивно-рекреационная зона | 2011-2020 | комплекс объектов в спортивно-рекреационной зоне |
| 16 | Плоскостные спортивные сооружения | зона спортивных комплексов и сооружений | 2021-2035 | район Феокстистовка |
| 17 | Объект культуры клубного типа | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2020 | южный район |
| 18 | Объект культуры клубного типа | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2021-2035 | западный район |
| 19 | Объект культуры клубного типа | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2021-2035 | центральная часть города (зона реконструкции) |
| 20 | Филиал библиотеки | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2021-2035 | западный район |

Таблица 3.3.3

Новые объекты социальной инфраструктуры местного значения поселения

| № п/п | Наименование | Функциональная зона | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гостиница | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2021-2035 |
| 2 | Торговые объекты | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2035 |
| 4 | Объекты общественного питания и бытового обслуживания | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 2011-2035 |

## 3.4. Развитие транспортной инфраструктуры

В соответствии со СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги" генпланом предусматривается прокладка обходной автодороги с южной и западной стороны города.

На I-ю очередь строительства намечена прокладка южного участка автодорожного обхода от томского направления до автодороги Асино – Нижние Соколы. Трасса южного участка пройдет вдоль ЛЭП, протяженность участка – 5 км.

На расчетный срок предусматривается строительство западного участка, проходящего вдоль ЛЭП. На пересечении с существующей железнодорожной магистралью планируется строительство путепровода, протяженность западного участка – 7,8 км.

Улично-дорожная сеть и автомобильный транспорт

Генеральным планом города предусматривается дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети города, реконструкция существующих улиц и дорог, строительство новых магистральных и жилых улиц.

Проектные мероприятия направлены на реализацию следующих задач:

- снятие потоков транзитного движения с ул.имени Ленина и центральной зоны города;

- строительство нового ввода в центральную часть города с южного направления от автодороги Камаевка – Асино – Белый Яр;

- обеспечение магистральной улично-дорожной сетью районов нового строительства в западном и южном районах города;

- усиление связей между западной и южной частями города;

- повышение благоустройства существующей улично-дорожной сети.

По развитию улично-дорожной сети города предусматриваются нижеследующие мероприятия.

I-я очередь

Магистральные улицы и дороги

- Пробивка улицы на продолжении ул. Николая Довгалюка в южном направлении до соединения с ул. Хвойной и выходом на проектируемый южный участок обходной автодороги; протяженность нового строительства – 2,5 км.

- Продление ул.Войкова в южном направлении в район нового строительства; протяженность – 1,8 км.

- Продление ул.Переездной в западном направлении в район нового строительства до соединения с северным участком ул.имени Ленина; протяженность – 2,3 км.

- Продление ул. Сельской в южном направлении; протяженность – 1,2 км.

Улицы и дороги местного значения

- Продление в западный район улицы, проходящей вдоль кладбища, протяженность – 1,6 км.

- Строительство жилых улиц в западном районе, общая протяженность – 3,3 км.

- Строительство пешеходного моста на ст.Асино.

- Благоустройство существующей улично-дорожной сети города с расширением проезжих частей до 6-7 м, строительством тротуаров, озеленением, освещением и организацией водоотвода с проезжих частей.

На период расчетного срока генеральным планом предусматривается следующие мероприятия.

Магистральные улицы и дороги

- Строительство магистральной улицы, проходящей по западной границе района новой застройки; протяженность – 4,5 км.

- Строительство путепровода через железнодорожную магистраль в створе ул. Николая Довгалюка-Хвойная.

- Продление ул.Таганской до соединения с ул.Мичурина; протяженность – 1,2 км.

- Продление ул.Боровой в северном направлении с выходом на ул. Николая Довгалюка-Хвойная; протяженность – 1,3 км.

- Строительство улицы, проходящей вдоль железнодорожной линии в западном районе; протяженность – 1,8 км.

Улицы и дороги местного значения

- Строительство дороги на продолжении ул. Павлика Морозова на соединении с ул.Мичурина; протяженность – 1,4 км.

- Строительство жилых улиц в западном районе; общая протяженность – 2,3 км.

В результате осуществления проектных мероприятий протяженность магистральной сети на I-ю очередь увеличится на 7,8 км и составит 58,8 км. К расчетному сроку протяженность магистральной сети  увеличится на 9,2 км и составит 65 км.

Плотность магистральной сети на I-ю очередь и расчетный срок увеличится до 2,3 км/кв.км территории застройки.

Генеральным планом предусматривается развитие линий автобусного сообщения по внутригородским маршрутам в районы нового строительства.

Новые линии автобусов пройдут по проектируемой магистральной улице на продолжении ул.Переездной с выходом на ул.имени Ленина и по новому вводу в город с томского направления в створе ул.Хвойной, по новым магистральным улицам в западном и южном районам.

Протяженность автобусной сети по оси улиц в пределах застроенных территорий города на I-ю очередь составит 30 км; к расчетному сроку – 36 км.

Плотность автобусной сети на I-ю очередь увеличится до 1,2 км/кв.км территории застройки, к расчетному сроку - до 1,3 км/кв.км территории застройки.

Развитие маршрутной сети автобусов обеспечит соблюдение нормативных радиусов обслуживания, при которых пешеходные подходы к остановкам автобусов составят 300-500 м.

Проектом намечается дальнейшее развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта:

- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения и организация гостевых стоянок в кварталах, строительство СТО;

- выделение территорий для размещения гаражей боксового типа для населения районов многоэтажной застройки с нормативным радиусом доступности до 800 м (норма автомобилизации на I очередь принимается – 250 автомобилей на 1 тыс. жителей, на расчетный срок – 300 автомашин на 1 тыс. жителей).

Воздушный транспорт

На период 1-ой очереди проектирования предусматривается оборудование вертолётной площадки для экстренного сообщения севернее ул.им.Гончарова в 350м. от центральной районной больницы

## 3.5. Развитие инженерной инфраструктуры

### 3.5.1. Водоснабжение

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

- Поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

- Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой.

Централизованной системой водоснабжения на первую очередь предусматривается 100% охват территории г. Асино. Система водоснабжения населенного пункта однозонная, хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления. Жилой фонд  района деревни Феоктистовка подключается к системе централизованного водоснабжения.

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системам водоснабжения Асинского городского поселения подсчитаны и составляют (округлённо):

| ( на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 7,6 тыс. куб. м/сут. |
| - в сутки максимального водопотребления | 8,9 тыс. куб. м/сут. |
| ( на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 8,5 тыс. куб. м/сут. |
| - в сутки максимального водопотребления | 10,0 тыс. куб. м/сут. |

Таблица 3.5.1

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| № пп. | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | расширение Орловского водозабора (строительство 3-х скважин общей производительностью ~3,4 тыс.м3/сутки) | первая очередь |
| 2 | разработка проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения, утверждение, обустройство зон санитарной охраны и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов. | первая очередь |
| 3 | реконструкция водопроводных очистных сооружений | первая очередь |
| 4 | выявление и реконструкция изношенных участков водопроводной сети | первая очередь |
| 5 | строительство магистральных и распределительных сетей водопровода в районах нового жилищного строительства для подключения к централизованным системам водоснабжения | первая очередь/ расчетный срок |
| 6 | развитие систем локального водоснабжения в районах промпредприятий | первая очередь/ расчетный срок |
| 7 | оборудование водозабора поверхностных вод для технического водоснабжения, мойки улиц и полива территории | первая очередь |

### 3.5.2. Водоотведение

Мероприятия по развитию системы водоотведения

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена изношенного оборудования КОС | первая очередь |
| 2 | Модернизация насосного и воздуходувного оборудования КОС | первая очередь |
| 3 | Строительство нового узла обработки осадков сточных вод | первая очередь |
| 4 | Выявление и перекладка участков изношенных канализационных линий | первая очередь/ расчетный срок |

### 3.5.3. Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение

| №пп | Мероприятие | Содержание | Срок выполнения, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Развитие системы электроснабжения и обеспечение надёжности электроснабжения потребителей городского поселения | Для электроснабжения микрорайона Западная площадка планируется строительство двух ВЛ-10 кВ или две КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Асино», в микрорайоне предусмотрено строительство распределительного пункта РП-10 кВ и необходимое число трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. | 2010-2035 |
|  |  | Для электроснабжения микрорайона Западная площадка надежным энергоснабжением нового жилья потребуется строительство двух ТП. | 2020-2035 |
|  |  | Для электроснабжения микрорайона «Южная площадка» предусматривается реконструкция существующих сетей 10 кВ, и строительство необходимого числа трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. | 2010-2020 |
|  |  | Для энергоснабжения нового, средневысотного строительства по улицам Хвойная и им. Чернышевского использовать мощности существующих ТПА 23-4 и ТПА 21-4 с увеличением мощности установленных трансформаторов; |  |
|  |  | Для энергоснабжения нового индивидуального жилья по улицам Хвойная и им. Чернышевского использовать мощности существующей ТПА 23-4 , а для индивидуального жилья по ул. им. Тимирязева и южной части микрорайона использовать мощности существующих ТПА 23-3 и ТПА 25-1. |  |
|  |  | На расчетный срок, для энергоснабжения нового индивидуального и среднеэтажного жилья микрорайона «Южная площадка», в западной части микрорайона, потребуется строительство новой ТПА (мощность трансформаторов составит 100-160 кВА). | 2020-2035 |
|  |  | Для электроснабжения Асиновского ЛПК потребуется произвести реконструкцию ПС 110/10/6 кВ «ДОК», установив на ней два трансформатора мощностью 40 МВА, произвести реконструкцию существующей ВЛ-110 кВ ПС 220/110/10 «Асино»-ПС 110/10/6 «ДОК» и построить дополнительную ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/10 «Асино». Дополнительно потребуется реконструкция ЗРУ- 10 кВ с установкой защиты и т.д., ОРУ – 110 с установкой выключателей. | 2010-2020 |
|  |  | Перспективный НПЗ с установленной электрической мощностью 150 кВт планируется запитать от ближайшей ПС с соответствующей модернизацией оборудования, резервное питание планируется от дизель генератора. |  |
|  |  | строительство второй ВЛ-220 кВ ПС «Томская-500»- ПС «Асино» | 2010-2020 |
|  |  | Проведение оценки технического состояния оборудования электроподстанций 6/10 кВ для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы трансформаторного оборудования, проведения ремонтных и профилактических работ в проектный период до 2030 года. |  |
|  |  | реконструкция физически и морально устаревших сетей городского поселения |  |
|  | Проведение энерго- сберегающих мероприятий | Внедрение на объектах промышленности и жилищно-коммунального комплекса энергосберегающие технологии, позволяющие при тех же технологических режимах сократить потребление электроэнергии | 2010-2030 |

Теплоснабжение

| 1 | Направление развития системы теплоснабжения | Проведение централизации теплоснабжения посредством объединения котельных и их систем | 2010-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Для отопления нового района застройки микрорайона «Южная площадка» планируется использовать мощности существующей котельной по ул. им. Ю. Гагарина,10/1 БМК, с соответствующей модернизацией мощности котельной |  |
| 3 |  | Строительство новых теплотрасс, для обеспечения теплом микрорайона «Южная площадка» |  |
| 4 |  | Проведение реконструкции и модернизации схем теплоснабжения города Асино на современные энергоэффективные теплопроводы с заглублением их в грунт* |  |
| 5 |  | Проведение мероприятий по гидравлическому расчету систем теплоснабжения и на основе полученных результатов провести модернизацию тепловых сетей с использованием современных материалов |  |
| 6 |  | Для повышения надежности теплоснабжения котельные должны быть обеспеченны в полном объеме резервными источниками электро – и водоснабжения |  |
| 7 |  | Для обеспечения теплоснабжением строящегося лесоперерабатывабщего комплекса планируется использовать мощности новой ТЭЦ, строительство которой запланировано на территории промышленной площадки. |  |
| 8 |  | Проработать проекты модернизации городских котельных с учётом перевода их на сжигание природного газа и внедрения на них максимальной автоматизации процесса горения природного газа на котельных установках (автоматическое регулирование производительности, экономичности процесса горения и разряжения в топке котла, автоматическое регулирование питания) | 2020-2035 |
| 9 |  | Произвести внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии по жилым. промышленным и прочим объектам, обеспечиваемым тепловой энергией от котельных города |  |
| 10 |  | Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предусмотреть комплекс мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ |  |
| 11 |  | применение для нового индивидуального жилья широкой номенклатуры 2-х функциональных АИТ, работающих на газовом топливе; |  |
| *рекомендуется заменять около 5% изношенных тепловых сетей в среднем в год для обеспечения необходимых темпов реконструкций инженерных сетей |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Развитие системы газоснабжения | Строительство газопроводов низкого давления на территории городского поселения | 2020-2035 |
|  |  | Строительство ГРС |  |
|  |  | Первоочередная газификация микрорайонов низкой плотности - усадебной застройки |  |
|  |  | Строительство газопровода высокого давления к промышленным и коммунальным потребителям в промышленных зонах |  |
|  |  | Газификация котельных городского поселения |  |

### 3.5.4. Связь

| № п/п | Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие Телефонной связи | Для Асиновского городского поселения потребуется общее увеличение емкости, городских АТС на 3000 номеров | 2010-2020 |
| 2 |  | Увеличение емкости выноса АТС по адресу ул. им. Ю. Гагарина д. 9, для телефонизации нового микрорайона «Южная площадка» на 1500 номеров с увеличением линейного хозяйства |  |
| 3 |  | увеличение емкости центральной АТС на ул. Партизанская, д.49. на 1000 номеров |  |
| 4 |  | увеличение номерной емкости центральной АТС на 1100 номеров | 2020-2035 |
| 5 |  | прокладка дополнительного оптоволоконного кабеля до города Томск. |  |
| 6 |  | Создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE) |  |
| 7 | Развитие информационного вещания | развитие широкополосного доступа к сети Интернет xDSL | 2010-2020 |
|  |  | Развитие высокоскоростного доступа следующего поколения с использованием технологий ETTH и xPoN (оптика в каждый дом) | 2020-2035 |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  | Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB | 2010-2020 |

## 3.6. Инженерная подготовка и защита территории

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории населенных пунктов МО Асиновское городское поселение:

  - Организация водоотведения поверхностного стока, его очистка

Проектом намечаются следующие объемы работ по организации системы дождевой канализации:

- водосточная сеть на всей территории г.Асино составит всего –55 км (уличная магистральная сеть), в том числе на I очередь – 40,5 км, из них по районам:

  - собственно Асино – всего 53.5 км, на I очередь – 39 км,

  - район Феоктистовки – всего 1,5 км (I очередь),

- очистные сооружения дождевой канализации всего – 4 шт. (I очередь).

  - Осушение территории

Проектом предложен комплекс мероприятий по осушению территории, в том числе:

  - внутриквартальные заболоченности, заболоченности в районе железной дороги общего пользования – организация рельефа на площади 34 га с проведением предварительного осушения территории (I очередь),

  - организация прудов (сосредоточенное накопление поверхностного стока), которые могут использоваться в противопожарных целях (ориентировочно суммарной площадью зеркала 0,5 га – 3 шт.) – I очередь,

  - прокладка мелиоративных каналов общей протяженностью 7км, в том числе на I очередь – 3,7 км.

При организации лугопарковой зоны (с перспективным резервированием территории для градостроительного освоения) предусматривается комплекс мероприятий:

  - сохранение существующих мелиоративных каналов с организацией/реконструкцией (при необходимости) трубопереездов для обеспечения сброса поверхностных вод с данной территории. При этом для принудительного водоотведения поверхностного стока целесообразно обустроить на устьевых участках трудопереездов (либо коллекторов) задвижки, а также  обустроить выпуски в пойму насосными станциями по перекачке стока. Для осуществления данных мероприятий имеются все инженерные предпосылки, а именно: автодорога, являющаяся защитной дамбой для рассматриваемой территории, мелиоративные каналы, трубопереезды – сбросы,

  - проведение дополнительных мероприятий по осушению, в том числе строительство мелиоративных каналов (глубина заложения – более 1 м) вдоль автодорог,

  - строительство открытых лотков в жилой застройке (ул. Дорожная) с выпуском в систему мелиоративных каналов.

  - Вертикальная планировка территории, организация рельефа

На участках нового жилищного строительства предусматриваются мероприятия по организации рельефа.

В состав мероприятий включены следующие объемы работ:

  - организация рельефа – на площади всего 155га, в том числе на I очередь – 80га.

  - Организация рекреационной зоны, обустройство пляжа

Проектом предусматривается организация рекреационных зон:

  - районе нового моста  -  на площади 3га (организация пляжа)

  - оз. Киргисак – зона летнего отдыха на площади 2га

## 3.7. Озеленение города Асино

Таблица 3.7.1

Площадь зеленых насаждений общего пользования в г.Асино

| Объекты зеленых насаждений общего пользования | Площадь, га (нарастающим итогом) |
| --- | --- |
|  | Существующее | 1 очередь | Расчетный срок |
| Городской парк* | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Сквер по ул.имени Ленина | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Мемориал | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Зеленые насаждения Западного микрорайона | - | - | 10,0 |
| Зеленые насаждения микрорайона «Южная площадка» | - | 20,0 | 38,0 |
| Прочие | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Всего (округленно) | 4,2 | 24,0 | 54,0 |

*Реконструкция

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составит: на первую очередь –  8,2 м2/чел., на расчетный срок  – 16,6  м2/чел., что соответствует и несколько превышает норматив СНиП 2.07.01-89*.

В целом система зеленых насаждений общего пользования в городе будет представлять собой сеть достаточно крупных озелененных территорий, расположенных в основном в новых планировочных районах на западе и юго-западе. Эти зеленые насаждения будут базироваться преимущественно на сохраняемых участках городских лесов или преобразовываться путем осушения и благоустройства из переувлажненных  территорий природного ландшафта.

В составе зеленых насаждений общего пользования планируются замкнутые водоемы (пруды), служащие приемниками локальных осушительных системы прилегающей территории и благоустроенные с целью рекреационного использования (имеющие, в основном, эстетическое значение).

Основную рекреационную нагрузку для жителей существующей застройки будет по-прежнему нести Городской парк, который необходимо дополнительно благоустроить.

Проектом генерального плана на первую очередь предлагается организация зоны пляжного отдыха на оз.Киргисак, расположенном в северной части города западнее автодороги на с.Первомайское. Реализация данного предложения возможна после проведения комплекса мероприятий по оздоровлению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на озере и  его берегах.

## 3.8. Охрана окружающей среды

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в     Российской Федерации»  (ст.14), к вопросам местного значения поселения относятся, в частности, следующие:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

В рамках своих полномочий органы местного самоуправления должны контролировать состояние окружающей природной среды и выполнять мероприятия по его улучшению.

Охрана атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения  атмосферного воздуха стационарными источниками:

Для снижения общего объема выбросов в атмосферу требуется комплекс технических мероприятий по изменению структуры топливного баланса на объектах электроэнергетической отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Проектом генерального плана предлагается «газовая стратегия» поэтапного перевода источников теплоснабжения городских объектов и жилого сектора на газовое топливо.

Всем производственным предприятиям необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон с расчетами выбросов загрязняющих веществ   и оценкой их рассеивания по прилегающей территории (тома нормативно допустимых выбросов (НДВ)). Это позволит нормировать выбросы ЗВ, откорректировать размеры санитарно-защитных зон этих предприятий, и, возможно, принять меры по выносу «грязных» предприятий за городскую черту.

Проектом генерального плана не предусматривается размещение на территории поселения промышленных предприятий I класса вредности.

Мероприятия по снижению загрязнения от автотранспорта:

Строительство новых обходных и дублирующих автодорог для вывода транзитного транспорта за пределы города.

Реконструкция городских магистральных улиц, обеспечивающих вывод грузового движения из центра и селитебных территорий.

Улучшение качества дорожного покрытия.

Улучшение качества регулирования дорожного движения устройством развязок и установкой дополнительных семафоров.

Рациональная организация дорожного движения в границах городского поселения.

Охрана водных ресурсов

Поверхностные воды

В целях снижения загрязнения поверхностных вод проектом генерального плана предлагается ряд мероприятий.

Первоочередные мероприятия должны быть направлены на прекращение поступления неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф.  Для этой цели  предлагается:

1. Расширение и модернизация городских очистных сооружений в г.Асино с применением технологий биологической очистки.

2. Полное канализование территории города Асино с учетом расширения его территории,  дальнейшее развитие системы водоотведения  жилого фонда.

3. Организация и очистка поверхностного стока.  Дождевые и дренажные воды предлагается собирать дождевыми коллекторами. По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях. Для этого планируется разместить на устьевых участках главных коллекторов очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) - блочно-модульные комплексы по очистке поверхностного стока закрытого типа. Водоприемником дождевых и талых вод является р.Чулым (подробнее см. раздел «Инженерная подготовка территории»).

4. В целях охраны водоемов и водотоков от загрязнения необходимо обеспечить соблюдение ограничительного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно Водному Кодексу РФ).

5. В целях организации зоны отдыха на оз.Киргисак необходима  разработка и реализация  проекта по оздоровлению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на озере и его берегах.

Подземные воды

Для предотвращения загрязнения подземных вод  требуется:

- организация зон санитарной охраны водозабора 1, 2 и 3 поясов,  обустройство необходимого количества резервных и наблюдательных скважин;

- обязательная герметизация оголовков каждой скважины;

- герметичность помещений павильонов насосных станций 1 подъема для предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод;

- наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО);

- обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения;

- обеспечение отсутствия в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- выполнение ежемесячно бактериологических анализов воды источника, подаваемой потребителю и ежеквартально – химических;

- проведение ликвидационного тампонажа бездействующих скважин.

Обращение с отходами

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Политика в сфере управления отходами в будущем должна быть, главным образом, ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Количество отходов, образующихся в Асиновском городском поселении от постоянного населения, составит:

- на первую очередь – 10,6 тыс.тонн в год,

- на расчетный срок – 11,6 тыс.тонн в год.

Расширение полигона ТБО (на расчетный срок) для г.Асино – полномочия муниципального района.

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО (полномочия поселения) проектом предлагаются следующие меры:

- Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение.

- Организация в поселении раздельного сбора отходов, которые могут быть сданы на переработку:  стекло, макулатура, пластмассы, металлолом.

- Стимулирование организации производств по сбору и переработке отдельных видов отходов в поселении.

- Организация и оборудование площадок в городе для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам.

- Организация сбора и вывоза ТБО с территории садоводческих и дачных образований.

- Приобретение мусоровозов, а также сменных контейнеров. Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем перевозимых отходов от 4 до 8 раз.

- Приобретение инсинератной установки и оборудования для обезвреживания медицинских отходов для Асиновской ЦРБ.

- Для утилизации биологических отходов предлагается организация скотомогильника (биотермической ямы) вблизи полигона ТБО.

- Организация сбора отходов в зонах пляжного отдыха (на оз.Киргисак, на р.Чулым) в летний период.

Предложения по рациональной организации производственных зон и размещению объектов различных классов вредности

В целях обеспечения  необходимых разрывов между селитьбой и источниками вредности проектом предлагается:

- зонирование территории с организацией производственных зон, для которых необходимо разработать проекты единой СЗЗ. Такие производственные зоны образуются в южной части г.Асино (район ТРЗ), вдоль железной дороги (в районе размещения нефтесклада), в восточной части города в районе ЛПК (деревообрабатывающее производство), в юго-западной части города по ул.Сельская (южнее ул.имени Ленина),  коммунально-складские зоны в западной части города (ул.имени Ленина  - ул.им. Гончарова);

- ликвидация опасных объектов – открытый склад угля. На данной площадке предлагается размещение производственных объектов с размером СЗЗ не более 100 м;

- организация нового кладбища площадью до 10 га (выбор площадки  с соблюдением размера СЗЗ – 100 м восточнее существующего кладбища);

- недопущение размещения предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов в границах СЗЗ и на территории промпредприятий других отраслей промышленности.

## 3.9.  Предложения по изменению границы поселения и города Асино

Проектом генерального плана поселения в соответствии с Концепцией Генерального плана предлагается изменение южной границы Асиновского городского поселения с увеличением территории последнего на 2460 га.

Проектируемая граница Асиновского городского поселения формируется по природному объекту – реке Итатке, включая, таким образом, значительный участок пойменной территории, отделяющий сегодня прибрежную часть р.Чулым с мкр. «пос.Причулымский» и мкр. «пос. Вознесенка» от основной части  поселения.

Изменение черты городского поселения предлагается осуществить в две очереди:

- на первую очередь планируется присоединение земель с Орловским водозабором и Орловским месторождением глины (в южном направлении), деревни Феоктистовка и участка пойменной территории Большедороховского поселения, отделяющего прибрежную часть р.Чулым от основной части Асиновского городского поселения (в восточном направлении).

- на расчетный срок предлагается присоединение территории деревни Итатка, которую как населенный пункт предполагается упразднить в связи с предоставлением этих земель под  дачные участки.

Предложения по изменению категорий земель

Присоединяемый к поселению участок пойменной территории, а также д.Феоктистовка,  предлагается включить в состав земель города Асино с переводом в категорию земель населенных пунктов.

Таким образом, территория города увеличится на 1295  га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

# Footnotes

Распоряжение ДЗТО от 07.07.2011 № 276 «Об организации на территории Томской области межмуниципальных медицинских центров».

Вместимость объекта обслуживания должна уточняться на стадии проектирования в зависимости от прогноза демографической ситуации и спросе на услуги.

СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест.